## Slide 1: Myndighetssamråd – Fortumdammar i Värmland Branddammarna
Otto Kronlund Rimfors
Civ. Ing. Vattenbyggnad
Otto.kronlund.rimfors@norconsult.com
Stefan Norberg
Projektchef Fortum
Stefan.norberg@fortum.com

## Slide 2: Dagens schema
9:45-10:30 Branddammarna
  Paus 15 min
10:45-11:45 Sikforsen
  Lunchpaus 60 min
12:45-13:45 Glasälven
    Vattjärn, Hagtjärn, Gäddtjärn
    Pikebråtsflagan
    Brandsflagan
    Kammersflagan
  Paus 15 min
14:00-14:30 fortsättning Glasälven

## Slide 3: Branddammarna Bakgrund och historik
Fortum äger flera branddammar som regleringsrättsinnehavare för Röjdafors kraftverk
Har historiskt utnyttjats av räddningstjänsten
  Räddningstjänsten har ingen användning av dessa längre
Fortum ska ansöka om ändringstillstånd för villkorsändring i vattendomen.

## Slide 4: Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Två dammar drivs som separata projekt
  Kvarndammen
    Utriven redan
  Konradsfors
Flera kunde inte hittas i fält eller lämnas utan åtgärd
Mindre åtgärder
  Ta bort staket
  Riv ut vandringshinder

## Slide 5: Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Två dammar drivs som separata projekt
  Kvarndammen
    Utriven redan
  Konradsfors
Flera kunde inte hittas i fält eller lämnas utan åtgärd
Mindre åtgärder
  Ta bort staket
  Riv ut vandringshinder

## Slide 6: Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Två dammar drivs som separata projekt
  Kvarndammen
  Konradsfors
Flera kunde inte hittas i fält eller lämnas utan åtgärd
Mindre åtgärder
  Ta bort staket
  Riv ut vandringshinder
  Exempel Rismobron (Nr 4), urgröpning i fåran. Ingen åtgärd.
  Exempel Branddamm längs väg 974 (Nr 10). Stängsel avlägsnas

## Slide 7: Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Två dammar drivs som separata projekt
  Kvarndammen
  Konradsfors
Flera kunde inte hittas i fält eller lämnas utan åtgärd
Mindre åtgärder
  Ta bort staket
  Riv ut vandringshinder
  Exempel Överfallsdamm i Röjdåfors (Nr 11). Dämmande delar rivs ut. Biotopsvård utförs genom ett jämt sluttande fall.

## Slide 8: Samrådskrets
Samrådsunderlag skickas ut till berörda
Torsby kommun
  Miljö- bygg- och räddningsnämnden har inga synpunkter (mail 20231018)
  Ingen har svarat i övrigt från Torsby kommun

## Slide 9: Myndighetssamråd – Fortumdammar i Värmland Sikforsen
Otto Kronlund Rimfors
Civ. Ing. Vattenbyggnad
Otto.kronlund.rimfors@norconsult.com
Stefan Norberg
Projektchef Fortum
Stefan.norberg@fortum.com

## Slide 10: Dagens schema
9:45-10:30 Branddammarna
  Paus 15 min
10:45-11:45 Sikforsen
  Lunchpaus 60 min
12:45-13:45 Glasälven
    Vattjärn, Hagtjärn, Gäddtjärn
    Pikebråtsflagan
    Brandsflagan
    Kammersflagan
  Paus 15 min
14:00-14:30 fortsättning Glasälven

## Slide 11: Sikforsdammen Bakgrund och historik
Sikforsslussen
  Anlades kring 1860
  Malm- och järntransport
  Olycka stängde slussen vid 1914
Befintlig damm
  Anlades 1978
Gamla slussen
Dammen

## Slide 12: Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Uppströms vattennivå +184,87 (April 2020)
Ca 0,5 m fallhöjd enligt Hagfors kommun
  0,75 m uppmättes under fältbesök April 2020
Dämmande delar rivs ut
  Betongfundament tas bort
  Stenstrukturer lämnas
Utifrån ekolodning bedöms ingan ny dämmande sektion uppstå
  Vattennivån blir ungefär samma som nedströms (vid medelhöga flöden eller lägre)

## Slide 13: Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Uppströms vattennivå +184,87 (April 2020)
Ca 0,5 m fallhöjd enligt Hagfors kommun
  0,75 m uppmättes under fältbesök April 2020
Dämmande delar rivs ut
  Betongfundament tas bort
  Stenstrukturer lämnas
Utifrån ekolodning bedöms ingan ny dämmande sektion uppstå
  Vattennivån blir ungefär samma som nedströms (vid medelhöga flöden eller lägre)
Utifrån ekolodning, och provavsänkning, bedöms strandlinjen hamna ungefär utefter det röda området i bild. Strömmande sträckor uppstår troligt vid de orangea partierna.

## Slide 14: Verksamhetsbeskrivning och konsekvenser
Erosion
  Planerad åtgärds påverkan liten då vattenhastigheterna bedöms fortsatt låga där lätteroderat material påträffats
Brunnar
  Minimal påverkan från avsänkning
    SGUs brunnsarkiv undersökt
Vandringshinder avlägsnas
Ny strandlinje pga avsänkning
  Provavsänkningar har utförts

## Slide 15: Verksamhetsbeskrivning och konsekvenser
Provavsänkning
  Gjordes i två steg pga för hög motdämning första gången.
  Oktorber 2022, avsänkning till +184,0
    Data indikerar att nedströms vattenyta skulle kunna nå ca +183,8 m.
Uppämten, drönarfoto från Södervik vid provavsänkning

## Slide 16
Knoälven
- Strax uppströms Uppämten

## Slide 17
Knoälven
- Strax uppströms Uppämten

## Slide 18
Knoälvens utlopp i Uppämten

## Slide 19
Uvan
- Norr om och uppströms Uppämten

## Slide 20
Uppämten
- Uvan möter Uppämten

## Slide 21
Uppämten

## Slide 22
Uppämten
- Södervik

## Slide 23
Uppämten
- Utlopp till Uvan i bildens överkant

## Slide 24
Uvan
- Strax nedströms Uppämten

## Slide 25
Uvan
- Strax nedströms Uppämten som skymtas i bild

## Slide 26
Uvan

## Slide 27
Uvan
- Vägbron uppströms Sikforsdammen

## Slide 28
Uvan
- Grundsektion ca 350 m uppströms Sikforsdammen

## Slide 29
Uvan
- Sikforsdammen

## Slide 30: Samrådskrets
Samrådsunderlag skickas ut
  Berörda fastighetsägare
  Fiskevårdsförening?

## Slide 31: Myndighetssamråd – Fortumdammar i Värmland Glasälven
Otto Kronlund Rimfors
Civ. Ing. Vattenbyggnad
Otto.kronlund.rimfors@norconsult.com
Stefan Norberg
Projektchef Fortum
Stefan.norberg@fortum.com

## Slide 32: Dagens schema
9:45-10:30 Branddammarna
  Paus 15 min
10:45-11:45 Sikforsen
  Lunchpaus 60 min
12:45-13:45 Glasälven
    Vattjärn, Hagtjärn, Gäddtjärn
    Pikebråtsflagan
    Brandsflagan
    Kammersflagan
  Paus 15 min
14:00-14:30 fortsättning Glasälven

## Slide 33: Glasälven Bakgrund och historik
Har utnyttjas sedan länge
  Kvarnar, sågar, reglermagasin/elproduktion
  6 kraftverk tidigare, lades ner 1958 då kraftverket i Glava anlades

## Slide 34: Vattjärn, Hagtjärn och Gäddtjärn Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Dagsläget
  Hagtjärn leds till Gäddtjärn
  Gäddtjärn leds till Vattjärn
  Vattjärn leds till Glaåkern
  Endast Vattjärn har en dammkonstruktion
Exempel på kanal, här från Hagtjärn
Drönarbild, översikt

## Slide 35: Vattjärn, Hagtjärn och Gäddtjärn Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Åtgärdsförslag
  Ingen åtgärd vid Hagtjärn
    Stort intrång i naturmark skulle krävas, begränsad nytta
  Mindre åtgärd i kanalen nedströms Gäddtjärn
    Omledning till naturfåra precis nedströms Vattjärn
  Vattjärnsdammen rivs ut
    Halvtrumma anläggs under vägen nedströms befintlig dammvall
    Vattnet leds i historisk naturfåra
      Fåran finns fortfarande kvar
    Vattjärn återgår troligen till våtmarkskaraktär
    Bäcken nedströms Vattjärn får större tillrinning och blir tydligare

## Slide 36: Pikebråtsflagan Verksamhetsbeskrivning och åtgärd
Tröskelnivå, spettluckor, +101,5 m
Igenmurat Tub-utskov +100,0 m
VY +104,11 vid platsbesök i maj 2021
  Fallhöjd ca 2,5 m
  Hög lutning till Brandsflagan, drygt 8% i snitt
Dämmande delar rivs ut
Tub-bassängen fylls igen
Naturligt dämmande sektion ca 150 m uppströms
  Uppströms denna blir vattennivån ca +103 m
Vandringshinder avlägsnas

## Slide 37: Pikebråtsflagan Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Visualisering av ungefärlig vattenutbredning före och efter åtgärd.
Notera att dämmande delar av dammen kommer tas bort. Dämmande sektion inringad i rött.

## Slide 38: Brandsflagan - Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Utskov med spettluckor, tröskel på ca +87,0 m
VY +89,13 m vid fältbesök maj 2021
  VY direkt nedströms ca +88,5 vid samma tillfälle
  Bråte nedströms orsakade motdämning
Fallhöjd ca 0,6 m

## Slide 39: Brandsflagan Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Dämmande delar rivs ut
Naturlig tröskel uppenbarar sig vid ca +88 m
  Kan behöva justeras något genom biotopvårdande åtgärder pga historisk rensning
  Lutning mellan ny bestämmande section och befintligt dammläge ska inte överstiga ca 4,4%
Vandringshinder avlägsnas
Visualisering av ungefärlig vattenutbredning före och efter åtgärd.
Notera att dämmande delar av dammen kommer tas bort.
Dämmande sektion inringad i rött.

## Slide 40: Brandsflagan Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Visualisering av ungefärlig vattenutbredning före och efter åtgärd.
Notera att dämmande delar av dammen kommer tas bort.
Dämmande sektion inringad i rött.

## Slide 41: Kammersflagan Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Utskov med spettluckor, tröskel på ca +64,75 m
VY +67,32 m vid fältbesök maj 2021
  VY direkt nedströms ca +63,11 vid samma tillfälle
Fallhöjd ca 4,2 m
Dämmande delar rivs ut
Vandringshinder avlägsnas
Biotopvårdsåtgärder
  Lutningen jämnas ut
  Block och sten läggs ut

## Slide 42: Kammersflagan Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Utskov med spettluckor, tröskel på ca +64,75 m
VY +67,32 m vid fältbesök maj 2021
  VY direkt nedströms ca +63,11 vid samma tillfälle
Fallhöjd ca 4,2 m
Dämmande delar rivs ut
Vandringshinder avlägsnas
Biotopvårdsåtgärder
  Lutningen jämnas ut
  Block och sten läggs ut

## Slide 43: Kammersflagan Verksamhetsbeskrivning och åtgärder
Ungefärlig vattenutbredning efter planerad åtgärd.

## Slide 44: Samrådskrets
Samrådsunderlag skickas ut till berörda